SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS, VYKDANT PIRKIMĄ CVP IS PRIEMONĖMIS

SĄLYGŲ

Platelių dvaro sodybos (unikalus kodas 447, buvęs kodas G214K) buvusio rūsio (unikalus kodas 24799, buvęs kodas G214K2) rekonstrukcijos, pritaikant amatų centrui, darbAI, viešosios infrastruktūros kūrimas - III etapas, įgyvendinti projektą „Platelių dvaro sodybos Tradicinių amatų centro plėtra“ bei kitus etapus pagal nenustatytą programą

PATIKSLINIMŲ, PAIAŠKINIMŲ SUVESTINĖ

2014-11-17      Nr. F13- 248-(5.74)

1.Prie pirkimo dokumentų įkelta keltuvo techninė specifikacija.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KELTUVAS NEĮGALESIEMS

Keltuvas neįgaliesiems turi  atitikti žmonėms su negalia keliamus reikalavimus. Įrenginiui turi būti suteiktas VšĮ Technikos priežiūros tarnybos sertifikatas, patvirtinantis, kad keltuvas neįgaliesiems  atitinka Europos Bendrijos Tarybos direktyvos 98/37/ EB reikalavimus, ženklinamas atitikties ženklu CE, Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų ir kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių norminių aktų reikalavimus. taip pat kartu pateikiami kiti keltuvo neįgaliesiems  pridavimo techninės priežiūros tarnybai būtini dokumentai.

Vertikalus keltuvas neįgaliesiems .

Kėlimo galia nuo 315 kg.

Valdymas nuspaudžiamais valdymo mygtukais (aukštyn, žemyn) iš platformos, iš apatinio sustojimo, iš vidurinio, iš viršutinio sustojimo. Mygtukai – pastovaus spaudimo valdymo tipo su Brailio atpažinimu. Avarinis platformos nuleidimas ir keleivio išlaisvinimas dingus įtampai.

Kėlimo aukštis – 5,6 m

3 sustojimai – rūsys, 1 aukštas, mansarda

Platformos apdaila – milteliniu dažymu padengtas plienas (kanalinis polikarbonatas), pagrindas iš rifliuoto aliuminio.

Šachtos matmenys (pagal techninį projektą)

Šachta – 2 sienos grūdinto stiklo, 2 sienos iš panelių („sandwich“ tipo)

Durys (su panoraminiu grūdintu stiklu) – 3 vnt.

Sumontavus keltuvą neįgaliesiems , prieš pradedant jį naudoti, Rangovas privalo gauti įgaliotos įstaigos išvadą, patvirtinančią, kad keltuvas neįgaliesiems yra tinkamas saugiai naudoti.

Keltuvui neįgaliesiems (įrengimams, įrangai ir gaminiams) po perdavimo eksploatacijai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 2 (dviejų ) metų garantija.

(Techninė specifikacija įkelta prie pirkimo dokumentų)

2. Teikiant pasiūlymą, reikia pridėti lokalines sąmatas, parengtas pagal Pirkimo sąlygų 9 priedą medžiagų-darbų kiekių žiniaraštį, pasirašytas bei nuskanuotas. Taip pat įkelti lokalines sąmatas formatu *.xls.

3.Grindų plytelių danga jau yra įrengta tik 08, 02, 101, 102, 103, 106 ir 107 patalpose. Kitose  patalpose, kur numatyta projekte grindų plytelių danga,  reikės įrengti.

4. Grūdinto stiklo pertvarų įrengimas apibūdintas techninio projekto architektūros, konstrukcijų dalyje. Techninė specifikacija TS-17, matmenys - pagal pateiktus matmenis aukštų planuose.

5.Ištaisyta techninė klaida Pirkimo sąlygų 19 p., vietoj "22 p." turi būti "23 p." ir išdėstau jį taip:
"19.Jeigu rangovas nori remtis subrangovų, subtiekėjų ar subteikėjų kvalifikacija, šių konkurso sąlygų 15.1 – 15.4 p.. nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus kiekvienas subrangovas, subtiekėjas ar subteikėjas ir rangovas atskirai. Konkurso sąlygų 15.8 – 15.12 p., nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir pateikti nurodytus dokumentus bent vienas (rangovas, subrangovas, subtiekėjas, subteikėjas) arba visi kartu. Rangovas, kuris vykdys pagrindinius darbus, nurodytus 23 p., taip pat turi atitikti visus 15.13 - 15.14 p. nustatytus reikalavimus. "

6. Tiekėjas pats privalo įvertinti galimas rizikas dėl galimų papildomų darbų vykdant šį projektą. Statybos techninio projekto autorius yra UAB "Projektavimo ir restauravimo institutas", tai ir darbo brėžinius Tiekėjas turės derinti su šia bendrove. Tiekėjui,  neturint specialisto, galinčio vykdyti projektavimo darbus, jis gali nurodyti projektavimo bendrovę kaip subrangovę, kuri tenkina Pirkimo sąlygas. Į  pateikiamo pasiūlymo 9 priedą "Medžiagų-darbų kiekių žiniaraštį Tiekėjas gali įsitraukti papildomų eilučių tiek, kiek jam reikia.

7. Pirkimo sąlygų 15.2 p. "per  paskutinius 3 metus" suprasti "per paskutinius 3 metus iki pasiūlymo pateikimo datos". Per tą  laikotarpį priede Nr. 5 nurodomos įvykdytos kultūros paveldo darbų sutartys.

8. Informuojame, kad atsakinėti į lentelę su klausimynu "Klausimai OPTS" per CVP nereikia (Perkančioji organizacija jos nepildė). Jei neužpildžius šių atsakymų, nebus įmanoma pateikti pasiūlymo dar kartą rašykite.  Susisiekusiu su Viešųjų pirkimų tarnybos specialistais ir išspręsime šią problemą.

9. Informuojame, kad ištaisytos Pirkimo sąlygų 15.2 p. ir 3 priedo 13 eilutėje techninės klaidos kvalifikaciniuose reikalavimuose: vietoj "5" įrašyti "3". Pataisyti punktai:
"15.2. Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) rangovas yra tinkamai įvykdęs bent vieną kultūros paveldo objekto statybos darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės.";
3 priedo 13 eilutėje:
"Per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo rangovo įregistravimo dienos (jeigu rangovas vykdė veiklą mažiau nei  3 metus) rangovas yra tinkamai įvykdęs bent vieną kultūros paveldo objekto statybos darbų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės."

(Pirkimo dokumentuose  pridėtose pirkimo sąlygose minėtos techninės klaidos ištaisytos)

Komisijos narė Nijolė Norvaišienė